He3 cryostat + Microscope
Sample preperation:
cleaving
330 mK for 50 hours

---
Dewar and vibration isolation
Pumping lines
vibration
isolation
1 ton lead
Air piston
20 ton concrete
on rubber
15-17 T magnet

---
NbSe2 Topography
Samples from T.T.M Palstra (Groningen)
Conditions:
Temperature = ~450 mK
Vsample = -100 mV
Itunnel = 100 pA
Image size: 20x20 nm
A defect on the surface is present (good resolution)
0.66 Å
0
[Speaker Notes: V0 entre la pointe et l’échantillon est appliqué, une boucle de rétroaction garde une distance constante pour garder le courant I0 constant. le système de rétroaction, communiquant avec le scanneur, réagie en changeant la hauteur de la pointe, de façon à vouloir minimiser deltaI. la différence entre le courant passant entre la pointe et l’échantillon et le courant I0. la tension deltaV appliquée au scanneur pour garder la distance entre la pointe et l’échantillon constante est enregistré en fonction de sa position xy et devient alors la topographie. Ce qu’on indique variation z pour garder le courant constant Par contre, étant donné que le courant tunnel est dépendant de la densité électronique local. la mesure en mode topographique n’est pas celle de la surface du cristal, mais plutôt celle de sa densité électronique .... Les donné original ont une pente, on enlève juste une plane L’impédance d’un Giga ohm qui corresponds à certaine distance. ODC le patron triangle. L’échantillon hexagonal, ODC doit dans 3 direction, dépanadant la point les variations sont pas bien mesuré dans 3 dimension. La point n’est pas totalement sphérique, et elle est plus sensible dans une direction que l’autre.]